## Slide 1
電學量與單位
第 1 天
電荷 Q：多少電量，單位庫侖 C。電流 I：每秒通過多少電荷，單位安培 A。
電壓 V：兩點的電位差，單位伏特 V。電阻 R：電壓與電流的比值，單位歐姆 Ω。
能量 U：累積轉移的能量，單位焦耳 J。功率 P：能量轉移速率，單位瓦特 W。
字首：m = 10^(-3)，μ = 10^(-6)，n = 10^(-9)，k = 10^(3)，M = 10^(6)。
換算例：250 μA = 2.50 × 10^(-4) A；5 nm = 5 × 10^(-9) m。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D01-01
1 / 28
Notes: 本章只假設你會代數與指數。字母 V 可能代表電壓變數，也可能代表伏特單位，須由位置判斷。小寫 m 與大寫 M 相差十億倍。計算時先把單位寫在數字後面，再做代數，能及早發現把 μA 當成 A 的錯誤。第 1 天學習 D01-01 至 D01-08，第 2 天 D01-09 至 D01-19，第 3 天 D01-20 至 D01-28。所有數值練習皆為假設算例，不構成設備或樣品操作設定。
來源 Sources
NIST｜SI 電流、伏特與歐姆
https://www.nist.gov/pml/owm/si-units-electric-current
NIST｜SI 單位與字首
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-chapter-4-two-classes-si-units-and-si-prefixes

## Slide 2
電荷與電流
第 1 天
電子帶負電，q_e = -e；基本電荷 e = 1.602176634 × 10^(-19) C。
平均電流 I = ΔQ / Δt；1 A = 1 C/s。瞬時電流描述某一時刻的變化率。
傳統電流方向依正電荷移動定義。在金屬中，電子的漂移方向與電流相反。
假設：2 μC 電荷於 4 ms 內通過截面，I = (2×10^(-6)) / (4×10^(-3)) = 0.5 mA。
檢查：電流數值描述通過的速率，不能直接當作「元件內有多少電子」。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D01-02
2 / 28
Notes: Δ 表示前後差量，ΔQ/Δt 就是這段時間的平均變化率。可把電流想成每秒通過收費站的車輛數，但電荷並不在電阻中消失。穩定串聯迴路中，每個截面的電流相同。只有電子導電且只問數量大小時，電子數 N = |Q|/e。此類比不適合推論電場建立速度。
來源 Sources
NIST｜基本電荷常數
https://www.nist.gov/si-redefinition/meet-constants
NIST｜SI 電流、伏特與歐姆
https://www.nist.gov/pml/owm/si-units-electric-current

## Slide 3
電壓與參考點
第 1 天
電位差 V_AB = V_A - V_B；正負號取決於比較的順序。
對電荷 q，電位能變化 ΔU = qΔV；1 V = 1 J/C。
接地符號通常表示本電路選定的 0 V 參考，未必等於保護
接地。
假設：V_A = 0.6 V、V_B = 0.2 V，則 V_AB = +0.4 V，
V_BA = -0.4 V。
量電壓必須指明兩個端點。只說「這個點是 1 V」省略了
參考點。
V
A：0.6 V
B：0.2 V
V_AB = +0.4 V
共同參考 0 V
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D01-03
3 / 28
Notes: 地不是會吸走所有電荷的地方。電位整體同時加上同一個常數，不會改變端點之間的電壓。電壓表量到紅端相對黑端的電壓，交換端點通常會改變符號。實驗中的機殼地、保護接地、訊號 LO 是否相接，必須依實際儀器手冊與實驗室接線圖確認。
來源 Sources
NIST｜SI 電流、伏特與歐姆
https://www.nist.gov/pml/owm/si-units-electric-current
MIT 6.002｜Lecture 1：集中元件模型
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l1/

## Slide 4
能量與功率
第 1 天
功率 P = dU/dt。電壓與電流固定時，P = VI，能量 U = VIt。
對吸收能量的電阻，電流流入標「＋」的端點時，P = VI 為正。
假設：0.5 V、20 μA 持續 2 ms，P = 10 μW，U = 20 nJ。
若脈衝形狀改變，能量須算 U = ∫V(t)I(t)dt，不能只乘峰值。
功率和能量不同：同樣功率持續更久，總能量更大。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D01-04
4 / 28
Notes: 算例逐步：0.5×20×10^(-6) = 10×10^(-6) W；再乘 2×10^(-3) s，得到 20×10^(-9) J。這是假想端點的電能，不含控制電路、線材或儀器耗能。瞬時峰值功率、單次脈衝能量與平均功率回答不同問題。即使總能量相同，不同脈衝形狀也可能造成不同的局部溫升。
來源 Sources
MIT 6.002｜Lecture 22：能量與功率
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l22/

## Slide 5
歐姆定律的適用範圍
第 1 天
歐姆電阻滿足 V = IR。R 固定時，I–V 為通過原點的直線。
電導 G = 1/R，單位西門子 S；同一電壓下，G 越大，電流
越大。
假設：R = 10 kΩ，V = 0.2 V，則 I = 20 μA，G = 100 μS。
真實元件的電阻可隨溫度、偏壓或先前狀態改變。
在某一點算出 V/I，只得到該點的比值，不能證明整段曲線
遵守歐姆定律。
-0.2
0
0.2
-20
20
V（V）
I（μA）
假設的 10 kΩ 歐姆電阻，非量測資料
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D01-05
5 / 28
Notes: 歐姆定律是特定元件的模型，並非所有材料在所有條件下都遵守的自然通則。對固定的歐姆電阻，電壓增加兩倍，電流也增加兩倍。RRAM 的內部狀態可能改變，不能在切換前後都套用同一個 R。V=0、I=0 的點不能以 0/0 求電阻，可改用附近小訊號斜率。
來源 Sources
MIT 6.002｜Lecture 1：集中元件模型
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l1/
MIT 6.002｜Lecture 6：非線性分析
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l6/

## Slide 6
完整算例：電阻的電流與耗能
第 1 天
題設：理想電阻 R = 2 kΩ，端點電壓 V = 0.4 V，持續 t = 5 ms。
電流 I = V/R = 0.4 / 2000 = 2×10^(-4) A = 200 μA。
功率 P = VI = 0.4 × 200 μA = 80 μW。
能量 U = Pt = 80 μW × 5 ms = 400 nJ。
交叉檢查：P = V^(2)/R = 0.16/2000 = 80 μW，與前式相同。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D01-06
6 / 28
Notes: 以上數字是純算術練習，不是待測 RRAM 的安全條件。先算 I，再算 P，再算 U，能避免把能量單位寫成瓦特。當 R 固定時，V 加倍會讓 P 變四倍，因為電流也加倍；只有在電流固定時，P 才與 V 成正比。不同邊界條件不能混在一起。
來源 Sources
MIT 6.002｜Lecture 22：能量與功率
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l22/

## Slide 7
第 1 天練習
第 1 天
A｜把 0.030 mA 換成 μA 與 A，把 12 nm 換成 m。
B｜假設 6 nC 電荷在 3 μs 通過截面，平均電流是多少？
C｜假設 4 kΩ 電阻承受 0.2 V，求 I、P，以及 10 ms 內的能量。
D｜若交換電壓量測端點，V_AB 的符號如何變？元件是否因此改變？
作答格式：公式、代入值、單位、結果。另寫一句說明電壓與電流的差別。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D01-07
7 / 28
Notes: 先闔上答案作答，建議 20–30 分鐘。A、B、C 為原創假設算例，不使用任何真實樣品資料。D 只交換「量測定義」而非帶電時改接儀器。若你把 μ 看成 m，先回 D01-01再重算。練習的目的在於能留下別人可以重現的算式，而非只記最後的數字。
來源 Sources
NIST｜SI 單位與字首
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-chapter-4-two-classes-si-units-and-si-prefixes
MIT 6.002｜Lecture 22：能量與功率
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l22/

## Slide 8
第 1 天解答與誤解檢查
第 1 天
A｜0.030 mA = 30 μA = 3.0×10^(-5) A；12 nm = 1.2×10^(-8) m。
B｜I = (6×10^(-9)) / (3×10^(-6)) = 2×10^(-3) A = 2 mA。
C｜I = 0.2/4000 = 50 μA；P = 10 μW；U = 100 nJ。
D｜V_BA = -V_AB。改變參考順序會改符號，不代表材料狀態改變。
誤解檢查：「小電流一定安全」缺少電壓、時間、能量與樣品耐受條件。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D01-08
8 / 28
Notes: 對應練習：D01-07。C 的能量：10×10^(-6) W × 10×10^(-3) s = 100×10^(-9) J。電流回答每秒有多少電荷通過，電壓回答每單位電荷的電位能差。若單位不對，即使數字碰巧相同也不算完成。一般電學算式不能替代實驗室的風險評估與核准 SOP。
來源 Sources
NIST｜SI 電流、伏特與歐姆
https://www.nist.gov/pml/owm/si-units-electric-current
MIT 6.002｜Lecture 22：能量與功率
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l22/

## Slide 9
節點、支路與電路圖
第 2 天
節點 node：理想導線直接相連的一組端點，電位相同。
支路 branch：連接兩個節點的元件或路徑。迴路 loop：
可走回起點的閉合路徑。
理想導線壓降為零。真實導線、探針與接觸仍有電阻。
串聯：中間節點沒有分流，元件電流相同。並聯：兩端接
到同一對節點。
電路圖的位置不代表實體距離。判斷連接關係比看元件排
成直線更可靠。
R_1
A
B
0 V
+
-
R_2
R_3
R1 接 A–B，R2 與 R3 各接 B–0 V
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D01-09
9 / 28
Notes: 先用顏色把同一節點圈起來，再判斷串並聯。兩個電阻畫在旁邊不代表並聯，必須兩端都接在同樣兩個節點。交叉線若未畫連接點，通常不相接，但須遵循該圖的符號習慣。集中元件模型把複雜空間中的電磁行為近似成少數端點變數，極快暫態時須檢查近似是否仍合理。
來源 Sources
MIT 6.002｜Lecture 1：集中元件模型
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l1/
MIT 6.002｜Lecture 2：電路分析
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l2/

## Slide 10
基爾霍夫電流定律 KCL
第 2 天
對沒有淨電荷累積的理想節點，流入電流總和等於流出電
流總和。
先選正方向，再寫帶符號的式子：ΣI = 0。
假設：80 μA 流入節點，30 μA 流向支路 1，則支路 2 流出
50 μA。
若算出 -50 μA，代表實際方向與你畫的箭頭相反。
誤解檢查：電阻消耗能量，不會在穩態把一部分電流「吃
掉」。
流入 80 μA
流出 30 μA
流出 I_2 = 50 μA
節點 Node
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D01-10
10 / 28
Notes: 電荷守恆的完整形式為流入減流出等於節點電荷累積率。基礎電路分析把儲能以電容元件表示，節點本身通常不另存電荷。KCL 因此仍可用於含電容的電路，只需把電容支路電流算進去。箭頭先猜錯沒有關係，保持符號一致即可。
來源 Sources
MIT 6.002｜Lecture 2：電路分析
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l2/

## Slide 11
基爾霍夫電壓定律 KVL
第 2 天
在集中元件的低頻近似中，沿閉合迴路走一圈，電位升降
的代數和為零。
沿標示「- 到 ＋」跨元件記正值，沿「＋ 到 -」記負值。
假設：電源 1.2 V，兩個串聯電阻壓降 0.4 V 與 V_2。
寫式：+1.2 - 0.4 - V_2 = 0，得到 V_2 = 0.8 V。
改變繞行方向時，所有符號一起反轉，結果仍相同。
+
-
R_1
R_2
1.2 V
壓降 0.4 V
壓降 V_2
I
+
-
+
-
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D01-11
11 / 28
Notes: KVL 使用同一套端點電位定義。不要一段用電位上升、一段又把所有電阻都無條件寫正。快速變化的磁通可能引入感應電動勢，屆時需把它納入模型，而不是把基本電路方程當成在任何尺度都可直接套用。這裡的練習只用理想低頻元件。
來源 Sources
MIT 6.002｜Lecture 2：電路分析
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l2/

## Slide 12
串聯電阻與分壓
第 2 天
串聯元件共用電流 I，因此 V_total = I(R_1 + R_2)，R_eq
= R_1 + R_2。
假設 R_1 = 2 kΩ、R_2 = 4 kΩ，總電壓 1.2 V，I = 200
μA。
分壓：V_1 = IR_1 = 0.4 V；V_2 = IR_2 = 0.8 V。
若量測點沒有額外負載，V_out = V_in R_2 / (R_1 +
R_2)。
檢查：壓降總和為 1.2 V；串聯較大電阻承受較大壓降。
+
-
R_1
R_2
1.2 V
2 kΩ
4 kΩ
V_out = 0.8 V
0 V
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D01-12
12 / 28
Notes: 分壓公式來自同一電流流過兩個電阻，並非獨立定律。V_out 指 R_2 上端相對下端的電壓。若探針、導線、保護電阻也在電流路徑中，電源顯示的電壓可能分配在多處，樣品端的電壓未必等於設定值。
來源 Sources
MIT 6.002｜Lecture 2：電路分析
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l2/

## Slide 13
並聯電阻與分流
第 2 天
並聯支路承受同一電壓。總電流 I = V/R_1 + V/R_2。
因此 1/R_eq = 1/R_1 + 1/R_2；兩支路時 R_eq =
R_1R_2/(R_1 + R_2)。
假設：6 kΩ 與 3 kΩ 並聯於 0.6 V，支路電流分別為 100、
200 μA。
總電流 300 μA，R_eq = 0.6 V / 300 μA = 2 kΩ。
檢查：並聯等效電阻小於最小的支路電阻。漏電也可形成
額外並聯路徑。
+
-
0.6 V
R_1
R_2
6 kΩ／100 μA
3 kΩ／200 μA
總電流 300 μA
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D01-13
13 / 28
Notes: 新增一條正電阻的並聯路徑會增加電導，因而降低總電阻。這就是為什麼治具漏電、潮濕表面或儀器輸入阻抗會改變高電阻樣品的讀值。以電導相加 G_eq=G_1+G_2 通常比反覆處理倒數更容易。
來源 Sources
MIT 6.002｜Lecture 2：電路分析
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l2/

## Slide 14
量測負載會改變分壓
第 2 天
電壓量測輸入可近似成有限電阻 R_in，接上後與原來的 R_2 並聯。
假設：R_1 = R_2 = 10 kΩ，V_in = 1 V。無負載時 V_out = 0.5 V。
再接入假想 R_in = 10 kΩ，則 R_2 並聯 R_in = 5 kΩ。
新 V_out = 1 × 5/(10 + 5) = 0.333 V。
測量裝置屬於電路的一部分。輸入阻抗、接觸與漏電必須列入誤差來源。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D01-14
14 / 28
Notes: 這個假想輸入電阻刻意選得很小，以放大量測負載效應，並非任何特定電壓表的規格。真正的儀器應查手冊及所用模式，不能直接沿用這個數字。理想電壓表輸入電阻無限大，理想電流表串聯電阻為零；真實儀器只能接近理想。
來源 Sources
MIT 6.002｜Lecture 3：等效電路
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l3/
NI｜SMU 量測考量：範圍、精度與暫態
https://www.ni.com/en/shop/electronic-test-instrumentation/source-measure-units/what-are-source-measure-units/top-measurement-considerations-for-modular-source-measure-units-.html

## Slide 15
電容與暫態電流
第 2 天
電容 C 表示端點電壓改變時能儲存多少電荷：Q = CV，1
F = 1 C/V。
理想電容電流 I_C = C dV/dt；電壓保持不變時，理想電容
的直流電流為零。
假設 C = 100 pF，電壓上升速率 1 V/ms，I_C = 100 nA。
儲存能量 U_C = ½CV^(2)。線纜、探針和元件本身都可能
帶來電容。
因此掃描中量到的電流，可同時包含導電電流與充放電電
流。
V(t)
R_1
寄生電容
導電路徑
I_total = I_R + I_C
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D01-15
15 / 28
Notes: dV/dt 是電壓曲線的斜率。1 V/ms 等於 1000 V/s，因此 100×10^(-12) F ×1000 V/s = 10^(-7) A。電容電壓要瞬間改變，理想模型需要無限大的瞬間電流，真實電路則會受阻抗與儀器頻寬限制。漏電是非理想效應，不應與理想電容的位移電流混淆。
來源 Sources
MIT 6.002｜Lecture 12：電容與一階系統
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l12/

## Slide 16
RC 時間常數與等待時間
第 2 天
電阻 R 為電容 C 充電時，時間常數 τ = RC，單位為秒。
初始電壓為零、理想階躍終值 V_f 時：V_C(t) = V_f[1 -
exp(-t/τ)]。
假設：R = 1 MΩ、C = 100 pF，τ = 100 μs。
在 1τ、3τ、5τ，分別達終值的 63.2%、95.0%、99.3%。
5τ 只是一階 RC 的近似。儀器積分、材料鬆弛與多重時間
常數仍可能更慢。
0
1
3
5
0.632
1
t/τ
V_C/V_f
理想一階 RC 解析模型
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D01-16
16 / 28
Notes: exp(x) 是自然指數函數 e^(x)。t=0 時括號為零，t 很大時指數項趨近零，符合初始與最終條件。先估 RC 能理解為何需要 source-delay-measure，但不可以把 5τ 當成所有真實系統的合格等待時間。必須用時間序列確認讀值收斂，並檢查規定的精度需求。
來源 Sources
MIT 6.002｜Lecture 12：電容與一階系統
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l12/
Keithley｜2600B 參考手冊：電容負載與暫態
https://www.tek.com/ko/keithley-source-measure-units/smu-2600b-series-sourcemeter-manual-8

## Slide 17
薄膜電場與厚度
第 2 天
電場 E 是單位正電荷所受的力，單位 N/C，亦等於 V/m。
均勻平行板近似下，電場大小 |E| ≈ |V_film|/d，d 是薄膜
厚度。
假設：0.5 V 全落在 10 nm 薄膜，|E| = 5×10^(7) V/m =
0.5 MV/cm。
相同膜內電壓、厚度減半，平均電場加倍。接觸壓降會改
變 V_film。
局部尖端、缺陷與多層結構可使電場不均勻，平均 V/d 無
法給出局部最大值。
上電極
薄膜，厚度 d
下電極
V_film。平均 |E| ≈ |V_film|/d。均勻場近似
V_film。平均 |E| ≈ |V_film|/d。均勻場近似
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D01-17
17 / 28
Notes: 1 V/m = 0.01 V/cm，因為 1 m =100 cm。先算 0.5/(10×10^(-9))=5×10^(7) V/m，再除以 100 得 5×10^(5) V/cm。此頁為假想算術，不代表任何氧化物可承受這個電場。方向上，靜電場由高電位指向低電位；電子的受力方向則與電場相反。
來源 Sources
MIT 8.02｜平行板電容與電場
https://web.mit.edu/8.02t/www/mitxmaterials/InClass/IC_Sol_W04D2_10.pdf

## Slide 18
第 2 天練習
第 2 天
A｜假想 3 kΩ 與 6 kΩ 串聯於 0.9 V，求總電流及兩個壓降。
B｜同兩個電阻改為並聯，總電阻與總電流是多少？
C｜假想 R = 2 MΩ、C = 50 pF，求 τ 與理想模型的 5τ。
D｜假想 0.4 V 全落在 20 nm 膜內，求 V/m 與 MV/cm。
E｜若導線有壓降，SMU 設定電壓是否必然等於膜內電壓？用 KVL 解釋。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D01-18
18 / 28
Notes: 建議 30–40 分鐘，畫出 A、B 的連接方式後再算。C 的 5τ 只是一個解析模型結果，不應直接填入真實設備。E 不需要任何材料參數，僅需先寫電源電壓等於各區域壓降之和。所有數字為原創假設練習。
來源 Sources
MIT 6.002｜Lecture 2：電路分析
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l2/
MIT 6.002｜Lecture 12：電容與一階系統
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l12/
MIT 8.02｜平行板電容與電場
https://web.mit.edu/8.02t/www/mitxmaterials/InClass/IC_Sol_W04D2_10.pdf

## Slide 19
第 2 天解答與交叉檢查
第 2 天
A｜R_eq = 9 kΩ，I = 100 μA；壓降為 0.3 V 與 0.6 V。
B｜R_eq = 2 kΩ，總電流 = 450 μA；支路分別 300、150 μA。
C｜τ = 2×10^(6) × 50×10^(-12) = 100 μs；5τ = 500 μs。
D｜|E| = 0.4/(20×10^(-9)) = 2×10^(7) V/m = 0.2 MV/cm。
E｜V_source = V_lead + V_contact + V_film，因此設定值不能直接當作膜內電壓。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D01-19
19 / 28
Notes: 對應練習：D01-18。A 用 KVL 檢查 0.3+0.6=0.9 V。B 用 KCL 檢查 300+150=450 μA，再用 V/I 檢查等效電阻。D 最常見錯誤是忘記 nm 的 10^(-9)，或把 V/m 換成 V/cm 時乘錯方向。E 若有更多串聯區域，就把其壓降繼續列入。
來源 Sources
MIT 6.002｜Lecture 2：電路分析
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l2/
MIT 6.002｜Lecture 12：電容與一階系統
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l12/
MIT 8.02｜平行板電容與電場
https://web.mit.edu/8.02t/www/mitxmaterials/InClass/IC_Sol_W04D2_10.pdf

## Slide 20
SMU 的輸出與量測功能
第 3 天
SMU 是 source measure unit，可提供電壓或電流，同時
量測端點的 V、I。
提供電壓模式：設定 V，量測 I，並設定電流上限。
提供電流模式：設定 I，量測 V，並設定電壓上限。
必須區分 V_set、V_meas、I_meas。達到限制時，設定
值未必能實現。
一筆可追溯資料至少保存時間、設定值、實測 V/I、範圍與
compliance 狀態。
SMU
DUT
HI
LO
設定 V 或 I
回讀 V_meas、I_meas
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D01-20
20 / 28
Notes: DUT 是 device under test，即待測元件。SMU 可把控制與量測整合，但不代表知道元件能承受什麼。輸出開關、接地、線材、治具與量測範圍都屬於實驗配置。本文只教概念，真實接線與數值必須由現場督導依核准 SOP 決定。
來源 Sources
Keithley｜SMU 基本功能
https://www.tek.com/en/products/keithley/source-measure-units
Keithley｜4200A-SCS SMU 使用手冊，第 5 節
https://www.tek.com/-/media/documents/4200a-smu-900-01a_dec_2020.pdf

## Slide 21
Compliance：限制與失去目標電壓
第 3 天
提供電壓時，current compliance 限制電流。碰到限制後，儀器會調整輸出。
假設理想模型：要求 1 V、電流上限 100 μA，負載為 1 kΩ。
若真的提供 1 V，需 1 mA，超過限制。因此實際約為 0.1 V、100 μA。
此時用 V_set/I_meas 得 10 kΩ 會錯；用 V_meas/I_meas 才得 1 kΩ。
Compliance 無法保證沒有瞬間過衝。寄生電容與儀器響應仍可能傷害元件。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D01-21
21 / 28
Notes: 此例是理想限制器加假想電阻的算術，並非任何儀器在真實負載下的瞬態規格。提供電流時則反過來用 voltage compliance。電流平台可能只是儀器限流，不能直接稱作材料飽和或記憶狀態。出現 compliance 時必須保留標記，不可只留看起來漂亮的曲線。
來源 Sources
Keithley｜Compliance 的定義
https://www.tek.com/en/support/faqs/compliance-what-compliance-voltage-source-measure-units-and-sourcemeter-instruments
NI｜SMU 四象限與限制模式
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000001DugwCAC&l=en-US
Keithley｜2600B 參考手冊：電容負載與暫態
https://www.tek.com/ko/keithley-source-measure-units/smu-2600b-series-sourcemeter-manual-8

## Slide 22
量測符號與功率方向
第 3 天
本課定義 V = V_HI - V_LO，I 為由 HI 流入 DUT 的電流。
以此被動符號慣例，P_DUT = VI > 0 表示 DUT 吸收能量。
假想電阻：V = -0.2 V，I = -20 μA，P_DUT = +4 μW。
負電流不等於負電阻。負電壓下的被動電阻仍可耗能。
儀器顯示正方向需查手冊並核對接線。不同軟體匯出符號
不可默認相同。
DUT
+ HI
- LO
I 由 HI 流入 DUT
P_DUT = VI
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D01-22
22 / 28
Notes: 在本課定義下，第一與第三象限對被動電阻皆有 VI>0。若讀到 V>0、I<0，可能代表 DUT 提供能量，也可能是符號定義、暫態或接線問題，要先查清楚。機台的正電流定義不一定等於你畫的 DUT 箭頭，報告中務必附圖。此處沒有要求帶電換線。
來源 Sources
NI｜SMU 四象限與限制模式
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000001DugwCAC&l=en-US
MIT 6.002｜Lecture 22：能量與功率
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l22/

## Slide 23
I–V 曲線需要時間順序
第 3 天
I–V 圖以電壓為橫軸、電流為縱軸，但每個點其實來自某
個時間。
同電壓的去程與回程電流不同，稱為遲滯 hysteresis。
遲滯可來自狀態改變，也可受電容、溫升、延遲與量測流
程影響。
至少標記掃描方向、起點、分段順序、每點等待時間及是
否碰到 compliance。
單張遲滯圖不足以證明非揮發記憶。仍需獨立的寫入後讀
取與時間測試。
設定下一點
等待與量測
保存原始值與旗標
依採集順序繪圖
概念流程，真實參數依核准 SOP
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D01-23
23 / 28
Notes: 把資料按電壓大小重新排序會破壞時間順序，並可能畫出不曾真正走過的曲線。原始資料應留 sweep_id、segment_id、point_index 與時間欄。掃描圖中的連線只代表點的採集順序，不是額外實測資料。非揮發性會在第二冊用可分離的寫入、等待與讀取流程定義。
來源 Sources
MIT 6.002｜Lecture 12：電容與一階系統
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l12/
NI｜SMU 量測考量：範圍、精度與暫態
https://www.ni.com/en/shop/electronic-test-instrumentation/source-measure-units/what-are-source-measure-units/top-measurement-considerations-for-modular-source-measure-units-.html

## Slide 24
電阻、電導與曲線斜率
第 3 天
在指定偏壓與狀態，靜態比值 R = V/I、G = I/V。計算前確認分母非零。
非線性曲線的局部斜率為微分電導 g = dI/dV，通常不等於 I/V。
假設一點為 0.20 V、10 μA，R = 20 kΩ，G = 50 μS。
若附近 ΔV = 0.02 V、ΔI = 2 μA，則 g ≈ 100 μS，r ≈ 10 kΩ。
報告「電阻」時需寫讀取偏壓與定義。負號、零點與低於偵測能力的值要另外處理。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D01-24
24 / 28
Notes: 微分電阻 r=dV/dI，在曲線可微且局部斜率非零時才可取 g 的倒數。這裡的近鄰數字只是示範非線性曲線的割線近似，並非實測。若電流接近儀器的噪聲或偏移量，V/I 會劇烈變動，應報告量測限制而不是一個過度精確的大電阻。
來源 Sources
MIT 6.002｜Lecture 6：非線性分析
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l6/
NI｜SMU 量測考量：範圍、精度與暫態
https://www.ni.com/en/shop/electronic-test-instrumentation/source-measure-units/what-are-source-measure-units/top-measurement-considerations-for-modular-source-measure-units-.html

## Slide 25
兩線量測與四線量測
第 3 天
兩線法：提供電流與量電壓共用線路，讀值可能包含線材
與接觸壓降。
假設 DUT 為 100 Ω，兩條線各 5 Ω，兩線法約讀到 110
Ω。
四線 Kelvin 法：force 線送電流，sense 線在 DUT 附近讀
電壓。
高輸入阻抗使 sense 線電流很小，可減少該線的壓降。
四線法不能自動消除 DUT 內部電極或未排除的接觸電阻，
也不能隨意改接線。
SMU
DUT
force HI
sense HI
sense LO
force LO
100 Ω（假設）
force 線各 5 Ω
sense 接在 DUT 端點
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D01-25
25 / 28
Notes: 110 Ω 的算例假設導線皆為純串聯電阻且無其他誤差。四線法改善的程度取決於 sense 接在哪裡。remote sense 的接法與斷線保護須遵循儀器手冊，輸出啟用時不可依本頁自行改線。高阻量測還要考慮漏電、屏蔽與 guarding，後續量測冊會展開。
來源 Sources
Keithley｜4200A-SCS SMU 使用手冊，第 5 節
https://www.tek.com/-/media/documents/4200a-smu-900-01a_dec_2020.pdf
NI｜SMU 量測考量：範圍、精度與暫態
https://www.ni.com/en/shop/electronic-test-instrumentation/source-measure-units/what-are-source-measure-units/top-measurement-considerations-for-modular-source-measure-units-.html

## Slide 26
第 3 天練習：判讀模擬資料
第 3 天
教學資料 A：V_set = 0.20 V，V_meas = 0.20 V，I_meas = 10 μA，未限流。
教學資料 B：V_set = 1.00 V，V_meas = 0.10 V，I_meas = 100 μA，限流旗標為真。
題 1｜求 A、B 的 V_meas/I_meas，解釋為何 B 不宜用 V_set。
題 2｜假想電阻在 -0.3 V 讀到 -30 μA，求 R 與吸收功率。
題 3｜同電壓的往返電流不同。列出兩種非記憶因素，並寫出原始資料應保存的欄位。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D01-26
26 / 28
Notes: 以上是為檢查公式與資料欄位而人工構造的數值，沒有實驗、樣品或機台來源。建議 30 分鐘，先把每筆資料的單位正規化，再列出是否可用於比較電阻。A 與 B 不是同一元件前後狀態，因此不能據此計算 switching ratio。
來源 Sources
Keithley｜4200A-SCS SMU 使用手冊，第 5 節
https://www.tek.com/-/media/documents/4200a-smu-900-01a_dec_2020.pdf
MIT 6.002｜Lecture 12：電容與一階系統
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l12/

## Slide 27
第 3 天解答與資料邊界
第 3 天
題 1｜A：20 kΩ。B：1 kΩ。B 用設定電壓會誤得 10 kΩ。
題 2｜R = (-0.3)/(-30 μA) = 10 kΩ；P = +9 μW。
題 3｜可能因素含充放電暫態、溫升、讀取延遲或儀器範圍切換。
必要欄位：採集順序與時間、V_set、V_meas、I_meas、量程、等待時間、限制旗標。
可說「觀察到路徑相依的電流」。機制與非揮發性仍待額外證據。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D01-27
27 / 28
Notes: 對應練習：D01-26。若同一個真實樣品出現 B 這種限制狀態，先依 SOP 停止、記錄並通知督導，不能為追上設定電壓擅自調高上限。把異常資料刪掉會失去重要的診斷資訊。對材料機制的結論應在量測邊界已確認之後提出。
來源 Sources
Keithley｜4200A-SCS SMU 使用手冊，第 5 節
https://www.tek.com/-/media/documents/4200a-smu-900-01a_dec_2020.pdf
MIT 6.002｜Lecture 12：電容與一階系統
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l12/
Keithley｜2600B 參考手冊：電容負載與暫態
https://www.tek.com/ko/keithley-source-measure-units/smu-2600b-series-sourcemeter-manual-8

## Slide 28
第 3 天口頭檢核與入門交接
第 3 天
能不看答案寫出 I = ΔQ/Δt、V = IR、P = VI、τ = RC，並核對單位。
能在兩端元件圖上標出電壓參考、正電流方向與串並聯的真實連接。
能解釋為何設定電壓、元件端電壓與膜內電壓可能不同。
能辨認 compliance、RC 暫態與量測負載，遇到不確定讀值會保留原始資料。
交接問題：本樣品的核准量測範圍、停機條件、接線圖與督導是誰？尚未確認就不啟用輸出。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
D01-28
28 / 28
Notes: 這是本課的學習檢核，不是操作資格認證。建議交出三天的手算頁及一份空白資料欄位表。第 3 週的實驗應在現場督導與核准 SOP 下進行，基礎電學通過仍不足以取代設備、電氣、化學或真空安全訓練。若任一觀念說不清楚，標記問題並在第 7 天複習，不需要以試錯方式操作真實元件。
來源 Sources
MIT 6.002｜Lecture 2：電路分析
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l2/
Keithley｜4200A-SCS SMU 使用手冊，第 5 節
https://www.tek.com/-/media/documents/4200a-smu-900-01a_dec_2020.pdf