## Slide 1
量測、紀錄與實驗就緒
RRAM 入組自學，第 1–2 週預習，第 3–8 週回用
前 14 天建立基本能力，第 3 週以通過門檻為前提開始受監督量測。
本章教你判讀資料、準備實驗與辨識限制。
設備操作以現場 SOP 和合格帶領者授權為準。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
L01
1 / 24
Notes: 這是零電機背景課程的實驗軌道。每個學習日的理論、作業與實驗合計 6–8 小時，每週六天。本章不提供形成電壓、限流值、脈衝設定或製程配方。濺鍍為本課的主要製程背景。不同機台與不同樣品需要各自適用的 SOP。

## Slide 2
前兩週的實驗準備
第 1–3 天：安全導覽、單位、樣品結構與授權範圍。
第 4–6 天：真空、濺鍍概念，重畫一份既有 I–V 資料。
第 8–10 天：實際機型手冊、限流觀念、核准參考負載訓練。
第 11–13 天：RRAM 舊資料、製程紀錄與就緒審查。
第 7、14 天休息。沒通過門檻時改做桌面練習。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
L02
2 / 24
Notes: 每天的實驗軌道預設 2 小時，已包括在當天總學習時間內。若工具訓練需要較長時間，就減少當天其他課程。完整逐日任務見 LAB_TRACK.md。時間安排是教學設計，不是承諾到第幾天就能取得工具使用權。

## Slide 3
工具與樣品的五道門檻
G0：符合進場規則，知道緊急求助與不可觸碰區。
G1：設備訓練後，在監督下量核准參考負載。
G2：核對 RRAM 樣品、SOP、限制與紀錄，開始受監督基線量測。
G3：製程與表徵工具各自完成資格確認。
G4：帶領者核准單因子計畫，才改動實驗條件。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
L03
3 / 24
Notes: 安全課不取代機台訓練。會用一台 SMU 不等於能用濺鍍機，觀察資格也不等於操作資格。表中是課程的準備門檻，正式授權仍由當地制度與合格人員決定。任何機台改型、材料或危害改變均應確認是否需要新訓練。
來源 Sources
Stanford EH&S｜實驗室特定訓練
https://ehs-library.stanford.edu/job-spec-training/laboratory-specific-training.html
Utah Nanofab｜工具訓練
https://www.nanofab.utah.edu/2025/11/11/step-6-process-equipment-training/

## Slide 4
開始前的樣品與設備資料
樣品：堆疊、電極、厚度、面積、位置與 device ID。
歷史：是否已 forming，先前寫入、循環、儲存與損傷。
設備：型號、模組、通道、軟體版本、接線與校驗狀態。
SOP：讀取、切換與 forming 的授權分別確認。
缺資料就填「未知」，先做讀資料與概念練習。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
L04
4 / 24
Notes: 堆疊要由上到下畫清楚，不能只寫某種氧化物。厚度需標實測或名義值。單元件、1T1R 和陣列的電流路徑不同。機型不明時可先閱讀通用 SMU 概念，但不能拿通用範例設定上機。資料與 SOP 留在實驗室核准的存放位置。

## Slide 5
濺鍍工具的觀察重點
靶材提供沉積材料，基板承接薄膜。
電漿內的離子撞擊靶材表面。
腔體壓力與氣體流量代表不同物理量。
紀錄 recipe 版本、樣品位置與薄膜量測來源。
真空腔體與工作氣體
電源維持電漿
離子撞擊靶材
材料沉積到基板
原創概念示意，非機台 SOP
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
L05
5 / 24
Notes: 本圖是概念流程，不是操作順序。濺鍍使用真空、電源、電漿與材料靶，實際設備可能有多種電源與反應氣體。基礎壓力和製程壓力不可混同。不要照官方入門文中的示例數字設定未知機台。氣瓶、閥件、互鎖、靶材更換與清潔均按現場訓練授權。
來源 Sources
Lesker｜濺鍍原理
https://www.lesker.com/newweb/faqs/question.cfm?id=163

## Slide 6
SMU 同時供應與量測
SMU 是 source-measure unit，中文常稱源量測單元。
供應電壓時量測電流，也可採其他支援模式。
電壓定義在兩端之間，極性要先寫清楚。
實際接線、接地與限制由本機 SOP 決定。
SMU
DUT
V
I
待測元件 DUT
兩端量測概念圖，不能用作接線指示
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
L06
6 / 24
Notes: DUT 是 device under test，意指待測元件。概念圖只顯示閉合量測路徑，未表示真實屏蔽、保護接地、串聯元件或四線配置。請帶領者用實際接線圖核對通道與電極。未確認輸出與儲能安全前，不碰接線。
來源 Sources
Tektronix｜4200A SMU 官方手冊
https://www.tek.com/en/-/media/documents/4200a-smu-900-01a_dec_2020.pdf

## Slide 7
讀取電阻的單位檢查
R_read = V_measured / I_measured G_read = 1 / R_read
先將電流換成 A，再以同一工作點的 V 除以 I。
R 的單位是 Ω，導電度 G 的單位是 S。
非線性元件的 V/I 隨工作點改變。
I 接近量測極限或零時，不應硬算精確電阻。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
L07
7 / 24
Notes: 這裡的讀取電阻是特定條件下的比值，不代表材料的固定電阻率。導電度 G=I/V 也有相同的工作點限制。微分電阻 dV/dI 與 V/I 不同。後面每次比較 HRS 與 LRS，都需要相同讀取定義以及可比的溫度、延遲和歷史。
來源 Sources
Tektronix｜Low Level Measurements Handbook
https://download.tek.com/document/LowLevelHandbook_7Ed.pdf

## Slide 8
命令值、實測值與量程
命令值是軟體要求的目標，實測值來自量測端。
當限制生效，儀器可能無法維持原命令值。
量程 range 是目前量測通道可涵蓋的數值範圍。
量程、解析度與準確度各有不同意義。
保留命令、實測、量程與 compliance 旗標。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
L08
8 / 24
Notes: 量程的跨度 span 是上限與下限之差。解析度描述可分辨的最小變化，準確度則關係到讀值與真值的接近程度，不能從顯示位數直接判斷。超出目前量程可能出現 overrange／overload 旗標，此時不能把讀值當成有效訊號。Autorange 會自動切換量程，切換可能影響採集時間與暫態。不同機型的 range compliance 和 real compliance 行為可能不同，需讀實機手冊。若電壓源所需電流超過限制，就無法同時滿足原電壓目標與限流。無實測欄位時填缺值，不把命令值改名成實測值。範圍選擇與異常處置仍依本機 SOP。
來源 Sources
Tektronix｜4200A SMU 官方手冊
https://www.tek.com/en/-/media/documents/4200a-smu-900-01a_dec_2020.pdf

## Slide 9
Compliance 的動態限制
限流迴路需要反應時間。
元件快速切換時仍可能出現瞬態過衝。
接線寄生與限流架構會影響元件應力。
新手不自行提高上限，也不直接形成未知樣品。
額外保護與波形驗證由設備負責人決定。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
L09
9 / 24
Notes: Compliance 設定是必要紀錄，卻不是元件瞬間電流的完整證據。NIST 研究分析過衝的幅度與持續時間，提醒不能用單一峰值或簡化寄生推論概括所有架構。本課不指定額外電阻、電晶體或控制電路，因為選擇需配合設備、接線與樣品。
來源 Sources
NIST｜RRAM 電流過衝研究
https://www.nist.gov/publications/analysis-and-control-rram-overshoot-current
Tektronix｜非揮發記憶體脈衝 I–V
https://download.tek.com/document/1KW-60638-1_Non-Volatile_Memory%20Test_4200A-SCS_Application_Note_111320.pdf

## Slide 10
I–V 圖的掃描順序
同一電壓下的不同電流可能來自不同歷史。
原始檔必須保留 point index 與時間順序。
每一段正掃、反掃與轉折各自標記。
示意遲滯只能教讀圖，不能證明切換機制。
0
0.5
1
0.5
1
V / V_0
I / I_0
分支 A
分支 B
純教學假設曲線，任意歸一化座標
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
L10
10 / 24
Notes: 本圖所有軸均為歸一化任意單位，曲線由教學假設人工指定，不是實測、擬合或操作參數。圖中分別表現低導電分支與高導電分支，沒有提供實際 forming 或 switching 電壓。正式資料應加上清楚的掃描箭頭或段落編號。
來源 Sources
Lanza 等｜Recommended Methods, 2019
https://poplab.stanford.edu/pdfs/Lanza-RecommendedMethodsRRAM-aem19.pdf

## Slide 11
HRS 與 LRS 的比較條件
HRS 是高電阻狀態，LRS 是低電阻狀態。
狀態判定需要事先定義的讀取方法與判準。
比較時保留電極極性、讀取值、延遲和溫度。
讀取本身可能擾動狀態，需使用核准條件。
初始狀態、forming 歷史與循環歷史也要一致或明列。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
L11
11 / 24
Notes: 同一元件在不同讀取電壓的 V/I 可能不同，因此不能將任意曲線點挑成最好看的 on/off ratio。狀態名稱是依特定讀取定義分類。若切換不完整或資料不確定，保留 unknown，不強迫分成 HRS 或 LRS。
來源 Sources
Lanza 等｜Recommended Methods, 2019
https://poplab.stanford.edu/pdfs/Lanza-RecommendedMethodsRRAM-aem19.pdf
NIST｜讀取波動與 program-verify
https://www.nist.gov/publications/impact-rram-read-fluctuations-program-verify-approach

## Slide 12
半對數圖與量測下限
用 |I| 畫半對數圖時，另保留電流符號與原始有號圖。
普通 log 座標不能直接處理零或負值。
低於有效量測範圍的讀值應標示限制。
任意加一個小數讓資料能取 log，會改變低電流形狀。
圖形漂亮與資料可信是兩件不同的事。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
L12
12 / 24
Notes: 可用分段正負資料、不同線型或有說明的符號處理呈現，但原始值不能變動。範圍、雜訊、零點與漏電都影響低電流判讀。不能只因畫面顯示很多位數就推論準確度很高。正式的檢出限或不確定度由合適量測程序與儀器規格評估。
來源 Sources
Tektronix｜低電流／高電阻量測
https://www.tek.com/en/documents/technical-article/technical-info-low-current-high-resistance-measurements

## Slide 13
等待、積分與脈衝時間
P(t) = V(t) I(t) E = ∫ V(t) I(t) dt
DC 掃描有步階、等待 delay 與積分 integration。
Delay 是輸出改變後到開始量測前的等待。
積分在一段時間窗內累積或平均量測訊號。
NPLC 以市電週期數表示積分時間。
脈衝另需保存振幅、寬度、上升／下降及讀取時序。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
L13
13 / 24
Notes: 等待時間讓輸出、接線與樣品有機會穩定，積分時間決定每個讀值涵蓋的訊號時間窗，兩者必須分開記錄。NPLC 是 number of power line cycles，換成秒時須知道市電頻率。較長積分通常能降低部分雜訊，但會減慢讀值並平均掉較快變化，不能當成提升所有量測品質的通則。量到一次切換，不代表知道真實最短切換時間。能量需要同一時間基準下的電壓與電流；不同時間點的峰值相乘不等於可信能量。若儀器解析度不足，只能對可觀察的時間尺度下結論。儀器端能量也不必等於元件本體耗散。此頁沒有指定任何儀器設定。
來源 Sources
Tektronix｜非揮發記憶體脈衝 I–V
https://download.tek.com/document/1KW-60638-1_Non-Volatile_Memory%20Test_4200A-SCS_Application_Note_111320.pdf
Tektronix｜4200A 官方文件：積分時間與電源週期
https://download.tek.com/manual/4200A-LPT-907-01D_LPT_May_2024.pdf

## Slide 14
每一個 Run 的紀錄
Run ID 連結 sample、device、batch 與操作歷史。
記錄 SOP 版本、設備配置與實際執行條件。
保留 raw、metadata、設定檔與分析版本。
當下寫事件與異常，事後解釋另外列。
不知道的欄位填未知，不能補造完整性。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
L14
14 / 24
Notes: 原始檔不要覆寫。每個 run 的 metadata 包含通道極性、量程及是否 autorange、integration／NPLC、delay、compliance、旗標、讀取定義與來源路徑。等待與積分使用各自欄位，附單位；使用 NPLC 時一併記錄已知的市電頻率。未知值填未知，不能把總採集時間冒充積分窗，也不能補造不存在的實測值。另保存過量程、限流及量程切換的狀態資訊，因為它們會影響數據判讀。人員姓名與私人聯絡資料不放公開課程範例。

## Slide 15
低電流與接觸的假象
漏電、零點漂移與干擾可能混入樣品訊號。
探針接觸與導線配置可能改變量得結果。
量程切換也可能造成曲線的不連續。
先核對原始旗標與設定，再提出材料機制。
故障檢查由合格人員按 SOP 進行。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
L15
15 / 24
Notes: 不為了驗證接觸假象而故意鬆動帶電探針，也不自行修改屏蔽或接地。記錄異常時保留時間點。對照核准參考負載或已知樣品可協助辨識量測系統問題，但選用與操作仍需授權。
來源 Sources
Tektronix｜低電流／高電阻量測
https://www.tek.com/en/documents/technical-article/technical-info-low-current-high-resistance-measurements
Tektronix｜Low Level Measurements Handbook
https://download.tek.com/document/LowLevelHandbook_7Ed.pdf

## Slide 16
第一份受監督標準量測
帶領者先確認工具、樣品與 SOP。
操作者複述當次範圍及停止條件。
以完整原始檔和紀錄判定是否成功。
形成、改 recipe 與獨立操作各需另行授權。
核對授權與樣品
複述範圍與停止條件
受監督執行既定量測
驗收資料與安全收尾
高層工作流程，非設備操作步驟
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
L16
16 / 24
Notes: 此流程只是工作分工，不是接線或開關順序。開始前還需要合格人員確認實際參數與保護。停止與安全收尾依本機 SOP，包含可能殘留的儲能。不得因第一次沒有切換就提高上限重試。
來源 Sources
Utah Nanofab｜工具訓練
https://www.nanofab.utah.edu/2025/11/11/step-6-process-equipment-training/

## Slide 17
第三週的基線工作
第 15 天：看完整示範，練樣品核對與即時紀錄。
第 16–17 天：按核准 SOP 做讀取或標準切換。
第 18 天：查單位、缺列、時間順序與資料旗標。
第 19 天：若獲准，換指定 device 重做相同流程。
第 20 天：還原一張圖的完整來源，向帶領者報告。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
L17
17 / 24
Notes: 本週目標是可信的基線。進度以 G2 通過及帶領者安排為前提。沒取得設備或樣品時，用核准歷史資料完成同樣追溯與分析。不能將桌面練習說成實測經驗，也不能以進度為由跳過訓練。

## Slide 18
製程與電測的資料鏈
材料批次與製程單決定樣品的來源。
薄膜厚度要區分名義值、校正估計與實測值。
表徵位置需要對應電測的 device 位置。
任何一段缺失，都要限制後續的比較結論。
材料與製程單
樣品與薄膜表徵
device 與電測 run
原始資料與分析圖
每一層保留唯一 ID 與版本
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
L18
18 / 24
Notes: 本課以濺鍍為主，但薄膜不是只由沉積時間決定。比較不同批次時，靶材、位置、歷史與量測方法可能同時改變。先建立 traceability，再談材料差異。當新樣品超出既有電測 SOP 的適用範圍，需先重新審查。

## Slide 19
小型單因子計畫
問題：一個核准因子如何影響一個主要指標？
A/B 條件由帶領者選定，其他條件固定並記錄。
事先寫樣品與循環預算、順序、停止及排除規則。
先做小 pilot 確認資料，再執行核准的比較。
新手可先研究穩定參考負載的量測重複性。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
L19
19 / 24
Notes: 改電壓又改脈衝時間又改 compliance，不能叫單因子。穩定參考負載上的方法比較不能宣稱為 RRAM 材料結論。若帶領者選 RRAM 設定，需要額外處理初始狀態、讀取擾動與歷史效應。兩個不同製程批次的差異通常只是探索性觀察，不能單靠標籤推因果。

## Slide 20
元件差異與循環差異
N_devices 描述量過多少獨立元件。
N_cycles/device 描述每個元件的循環數。
同元件的多次讀取通常不能當作多個獨立元件。
圖上保留個別軌跡、樣本量與未完成紀錄。
失敗或不符合假說的結果也應保留。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
L20
20 / 24
Notes: 將同元件多次循環當成大量獨立樣本，會誇大證據量。先畫 individual trajectories，再決定如何彙總。小樣本可報描述統計與不確定性，不必硬做顯著性檢定。排除須有事先規則，且列原因、分母及對結論的影響。
來源 Sources
Lanza 等｜Recommended Methods, 2019
https://poplab.stanford.edu/pdfs/Lanza-RecommendedMethodsRRAM-aem19.pdf

## Slide 21
可靠度的三個問題
Endurance：重複寫入後，狀態還能否按判準區分？
Retention：經過時間後，寫入狀態還能否保持？
Read disturb：讀取本身是否改變狀態？
觀察窗內沒失效，不能寫成永久可靠。
短期資料不能直接外推十年壽命。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
L21
21 / 24
Notes: Endurance 需交代 cycle 定義、寫入與驗證序列及資料點密度，不能用稀疏檢查證明每一個中間循環成功。Retention 需說明 t=0、溫度、讀取條件與實際觀察時間。要區分時間漂移與 read disturb，需適當對照。八週課程優先分析既有可靠度資料，不要求未授權長時間或高溫應力。
來源 Sources
Lanza 等｜Recommended Methods, 2019
https://poplab.stanford.edu/pdfs/Lanza-RecommendedMethodsRRAM-aem19.pdf

## Slide 22
資料判讀練習
紙上合成案例，以下數字不得用作實驗設定。
A：命令 0.5 V，實測 0.1 V，電流 100 µA，compliance = true。
問題 1：以量測端數值計算 V/I，結果是多少？
B：一個 device 做 100 次循環。問題 2：獨立 device 數是多少？
C：HRS 看了 2 小時未失效。問題 3：能宣稱十年 retention 嗎？
問題 4：看到一次遲滯曲線，是否足以證明導電絲機制？
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
L22
22 / 24
Notes: 每一題先口頭說明，再寫一行計算或理由。A 題只談量測端的 V/I，還不能保證這就是元件本體電阻，因為尚未提供接線與串聯元件資訊。B 題檢查樣本層級。C 題檢查觀察窗。第 4 題檢查觀察與機制推論的界線。

## Slide 23
練習解答與限制
1：100 µA = 10^(-4) A，0.1 V ÷ 10^(-4) A = 1 kΩ。
5 kΩ 是誤用命令電壓的結果。元件本體仍需接線資訊。
2：只有 1 個 device。100 次循環回答另一種變異問題。
3：只能說這個觀察窗內未見失效，不能推出十年壽命。
4：不夠。仍需排除量測假象並取得能區分競爭機制的證據。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
L23
23 / 24
Notes: 若 A 題只存命令電壓，應標出缺少實測欄位，不能假裝能準確反推元件承受的電壓。結果涉及未知條件時，寫出限制比給一個看似精準的數字更正確。上述數字為教學算例，與實驗室操作設定無關。

## Slide 24
八週成果與能力檢查
能解釋單位、source/measure、限流與極性。
能指出自己目前的工具及樣品授權範圍。
能從任一圖表追溯原始資料和分析版本。
能區分觀察、假說、歷史分析與本人實測。
交付一份完整 run、一個小比較和清楚的限制。
下一步由帶領者依能力與實驗需要核准。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
L24
24 / 24
Notes: 每個成果都要可查證。若全程沒有上機，完成的是準備與分析能力，不應自稱獨立操作。公開版本使用原創示意圖、公開來源或明標合成資料，不放私人身分、內部樣品資料、未公開 SOP 或研究原始檔。課程完成不等於自動允許上雲、對外分享或投稿。