## Slide 1
量子、固態與半導體介面
目標：能解釋電子如何佔據能態、越過障壁，以及接觸如何影響電流。
先備：電子帶負電、電壓與電流、原子與缺陷、最基本的價帶與導帶圖。
自學順序：05-01至05-11量子模型；05-12至05-17能帶統計；05-18至05-28介面與練習（含獨立詳解）。
本章給你讀 RRAM 論文的物理語言，尚不等於完整量子力學或半導體課程。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
05-01
1 / 28
Notes: 建議分成四次讀，每次先讀主文，再自己重算例題。遇到積分符號可先理解為把很多小份相加。參考課程的完整推導比本章深，先閱讀本章標出的主題即可。所有數值例題都是明示假設的教學計算，不代表器件量測或製程設定。
來源 Sources
MIT 8.04：量子物理講義索引
https://ocw.mit.edu/courses/8-04-quantum-physics-i-spring-2016/pages/lecture-notes/
Cornell ECE407：半導體與奈米結構課程資料
https://courses.cit.cornell.edu/ece407/Lectures/Lectures.htm

## Slide 2
能量、電位與常數
q = 1.602 × 10^(-19) C 是基本電荷大小。電子電荷為 -q。
電子伏特 eV 是能量：1 eV = 1.602 × 10^(-19) J。V 才是電位的單位。
h = 6.626 × 10^(-34) J·s，ℏ = h/(2π)，用來連結波與粒子。
kB = 8.617 × 10^(-5) eV/K，因此 300 K 的 kBT ≈ 0.0259 eV。
同一指數裡的能量必須同單位。例如 ΔE/(kBT) 必須沒有單位。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
05-02
2 / 28
Notes: 本章使用約三至四位有效數字。eV 的 e 並非自然指數底數 e。計算 exp(-ΔE/kBT) 時，如果 ΔE 以 eV 表示，就使用 eV/K 的 kB。溫度必須是絕對溫度 K，不能直接代入攝氏溫度。
來源 Sources
NIST：SI 定義常數
https://www.nist.gov/si-redefinition/meet-constants

## Slide 3
波長與波函數
波長 λ 是同相位點的間距，波數 k = 2π/λ，單位 m^(-1)。
波形 sin(kx) 每移動一個 λ，便重複相同形狀。
電子波函數 ψ 可為複數，不能當成表面高度。
位置機率密度為 |ψ|^(2)，振幅的正負仍會影響干涉。
0
1
2
-1.1
1.1
x/λ
示意振幅
sin(2πx/λ)
解析函數示意，非電子軌跡或實測資料
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
05-03
3 / 28
Notes: 圖只畫 sin(kx) 的實數示意，並非電子軌跡或量測訊號。兩個波函數先相加，再取絕對值平方，所以正負相位可以增強或抵消。這是直接把兩個機率相加會失敗的地方。
來源 Sources
MIT 8.04 L5：波函數與薛丁格方程
https://ocw.mit.edu/courses/8-04-quantum-physics-i-spring-2016/a512b3a45fd80afefa7640c366839191_MIT8_04S16_LecNotes5.pdf
MIT 8.04 L6：機率與正規化
https://ocw.mit.edu/courses/8-04-quantum-physics-i-spring-2016/d87c768c4e1181fde8d4366112169719_MIT8_04S16_LecNotes6.pdf

## Slide 4
例題1：電子的德布羅意波長
假設自由電子動能 K = 4.00 eV，質量 m_e = 9.11 × 10^(-31) kg。
步驟1：K = 4.00 × 1.602 × 10^(-19) = 6.41 × 10^(-19) J。
步驟2：由 K = p^(2)/(2m_e)，得動量 p = √(2m_eK) = 1.08 × 10^(-24) kg·m/s。
步驟3：λ = h/p = 6.13 × 10^(-10) m = 0.613 nm。
解讀：此尺度可與原子間距比較，波動效應可能重要。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
05-04
4 / 28
Notes: 這是非相對論自由電子計算，不能直接把固體內的電子都當成同樣自由粒子。p 表示動量，並非機率。先換成 SI 單位再開根號，可避免 eV 與 kg 混用。結果只是量級判斷，不能單靠波長預測完整器件電流。
來源 Sources
MIT 8.04 L3：物質波
https://ocw.mit.edu/courses/8-04-quantum-physics-i-spring-2016/f928b8dce3d6a218fddda9617c5eb4f2_MIT8_04S16_LecNotes3.pdf
NIST：SI 定義常數
https://www.nist.gov/si-redefinition/meet-constants

## Slide 5
薛丁格方程與機率
一維定態方程：-[ℏ^(2)/(2m)] d^(2)ψ/dx^(2) + U(x)ψ = Eψ。
U(x) 是位能，E 是總能量，兩者使用 J。m 是模型中的粒子質量。
d^(2)ψ/dx^(2) 表示波形彎曲程度。方程要求動能與位能共同符合 E。
小區間 dx 的找到機率約為 |ψ(x)|^(2)dx，全空間積分必須等於1。
求解還需要邊界條件，例如牆外能否進入、介面波函數是否連續。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
05-05
5 / 28
Notes: 定態表示具有確定能量的狀態，其整體相位會隨時間變化，但位置機率密度不變。正規化是把總機率調成1。此處只把微分方程當作物理規則，下一頁以已知的正弦波解展示量子化，不要求先學完整微分方程。
來源 Sources
MIT 8.04 L5：波函數與薛丁格方程
https://ocw.mit.edu/courses/8-04-quantum-physics-i-spring-2016/a512b3a45fd80afefa7640c366839191_MIT8_04S16_LecNotes5.pdf
MIT 8.04 L6：機率與正規化
https://ocw.mit.edu/courses/8-04-quantum-physics-i-spring-2016/d87c768c4e1181fde8d4366112169719_MIT8_04S16_LecNotes6.pdf

## Slide 6
邊界條件產生離散能量
理想無限深井：電子只可存在於 0 < x < L，兩端 ψ = 0。
能容納的正弦波符合 L = nλ/2，其中 n = 1, 2, 3, …。
因此允許的波數 kn = 2π/λ = nπ/L。
代入 En = ℏ^(2)kn^(2)/(2m)：En =
n^(2)h^(2)/(8mL^(2))。
狹窄井的能階間距更大。這是有限空間限制波形的結果。
E_1
E_2 = 4E_1
E_3 = 9E_1
井寬 L
無限深井能階示意，能量向上，非實際 RRAM 能帶
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
05-06
6 / 28
Notes: 無限深井是數學理想化，牆外機率完全為零。不能取 n=0，因為那樣 ψ 處處為零，沒有粒子。真實障壁有限，波函數可延伸到障壁內，能階位置也會改變。圖僅示出 E1、E2、E3 的 n^(2)比例。 井中的正弦站波並非單一方向的平面波，不能把它說成具有單一確定動量的狀態。本頁用允許波數與能量關係求En。
來源 Sources
MIT 8.04 L11：方形位能井
https://ocw.mit.edu/courses/8-04-quantum-physics-i-spring-2016/a565b327f85c7721b18f1074dbd69ede_MIT8_04S16_LecNotes11.pdf

## Slide 7
例題2：量子井寬度與能階
教學模型：m = m_e，L = 2.00 nm，井內位能設為0。
步驟1：L = 2.00 × 10^(-9) m，E1 = h^(2)/(8m_eL^(2))。
步驟2：E1 = 1.51 × 10^(-20) J ÷ (1.602 × 10^(-19) J/eV) = 0.0940 eV。
步驟3：E2 = 4E1 = 0.376 eV，兩能階差 ΔE = 0.282 eV。
若 L 增為兩倍，所有 En 都變為四分之一。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
05-07
7 / 28
Notes: 這組數字只供練習量綱與平方關係。半導體量子井常需要有效質量 m*、有限障壁與能帶偏移，不能把本例值當成任何薄膜的電子能階。300 K 的 kBT 約0.0259 eV，只能作熱能尺度比較，不能把 kBT 當成每個電子的固定動能。
來源 Sources
MIT 8.04 L11：方形位能井
https://ocw.mit.edu/courses/8-04-quantum-physics-i-spring-2016/a565b327f85c7721b18f1074dbd69ede_MIT8_04S16_LecNotes11.pdf
NIST：SI 定義常數
https://www.nist.gov/si-redefinition/meet-constants

## Slide 8
有限障壁與量子隧穿
當 E < U0，經典粒子無法通過障壁，量子波函數卻可在障
壁中延伸。
衰減常數 κ = √[2m(U0 - E)]/ℏ，單位 m^(-1)。
在厚障壁近似下，穿透率的主要指數因子為 exp(-2κd)。
d 是障壁寬度。實際穿透率還有邊界匹配因子，並受障壁
形狀影響。
隧穿不需要電子暫時借到能量。時間不變的障壁仍守恆總
能量。
E
U_0
障壁寬度 d
靜態矩形位能障壁示意，縱軸為能量，橫軸為位置
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
05-08
8 / 28
Notes: 式中所有能量若採 SI 應以 J 表示。exp 是自然指數函數，κd 沒有單位。真實器件可能同時有熱發射、缺陷輔助隧穿與其他路徑。本頁只展示直接穿越靜態矩形障壁的最簡模型。
來源 Sources
OpenStax University Physics 3 §7.6：量子隧穿
https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/7-6-the-quantum-tunneling-of-particles-through-potential-barriers

## Slide 9
例題3：增加一點厚度的效果
假設兩個模型的 κ 都是 5.0 nm^(-1)，只把 d 由1.0改為1.2 nm。
比較相同障壁的指數因子：T2/T1 ≈ exp[-2κ(d2 - d1)]。
代入：-2 × 5.0 nm^(-1) × 0.2 nm = -2.0。
所以 T2/T1 ≈ exp(-2.0) = 0.135，約減至原本的14%。
此比值需假設邊界因子近似不變，並未預測實測電流。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
05-09
9 / 28
Notes: 這是敏感度計算例題，κ 是已給定的模型參數。從穿透率到電流還需能態數、佔據、入射載子通量和電壓分布。若膜厚改變也改變缺陷或介面，實驗比值不必遵循這個單一指數。
來源 Sources
OpenStax University Physics 3 §7.6：量子隧穿
https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/7-6-the-quantum-tunneling-of-particles-through-potential-barriers

## Slide 10
練習1與2：尺度與指數
練習1：自由電子動能由1 eV增至9 eV，波長變成幾倍？請先寫比例式。
練習2a：無限深井的寬度變成3倍，E1 變成幾倍？
練習2b：保持 κ = 5.0 nm^(-1)，障壁加寬0.10 nm，指數因子變成幾倍？
每題都說明模型假設，並檢查根號或指數內的單位。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
05-10
10 / 28
Notes: 建議先遮住下一頁，拿紙筆完成比例式。練習1不必再次代入所有常數。練習2的兩小題使用不同物理模型，不可以把 1/L^(2) 的能階關係拿去計算隧穿率。
來源 Sources
MIT 8.04 L3：物質波
https://ocw.mit.edu/courses/8-04-quantum-physics-i-spring-2016/f928b8dce3d6a218fddda9617c5eb4f2_MIT8_04S16_LecNotes3.pdf
MIT 8.04 L11：方形位能井
https://ocw.mit.edu/courses/8-04-quantum-physics-i-spring-2016/a565b327f85c7721b18f1074dbd69ede_MIT8_04S16_LecNotes11.pdf
OpenStax University Physics 3 §7.6：量子隧穿
https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/7-6-the-quantum-tunneling-of-particles-through-potential-barriers

## Slide 11
解答1與2：先判斷函數關係
1．p = √(2mE)，所以 λ ∝ 1/√E，λ新/λ舊 = √(1/9) = 1/3。
2a．E1 ∝ L^(-2)，寬度變3倍，能量變成 1/3^(2) = 1/9。
2b．T新/T舊 ≈ exp(-2κΔd) = exp(-1) ≈ 0.368。
單位檢查：nm^(-1) × nm = 1。指數 -1 沒有單位。
適用範圍：自由非相對論粒子、理想無限井、相同矩形障壁的厚障壁近似。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
05-11
11 / 28
Notes: 練習1與2a分別忽略固體能帶以及有限障壁。2b只比較主要指數部分。若你得到「波長變9倍」或「井能量變1/3」，表示漏掉平方或根號，回到定義再推一次比值。
來源 Sources
MIT 8.04 L3：物質波
https://ocw.mit.edu/courses/8-04-quantum-physics-i-spring-2016/f928b8dce3d6a218fddda9617c5eb4f2_MIT8_04S16_LecNotes3.pdf
MIT 8.04 L11：方形位能井
https://ocw.mit.edu/courses/8-04-quantum-physics-i-spring-2016/a565b327f85c7721b18f1074dbd69ede_MIT8_04S16_LecNotes11.pdf
OpenStax University Physics 3 §7.6：量子隧穿
https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/7-6-the-quantum-tunneling-of-particles-through-potential-barriers

## Slide 12
大量原子形成能帶
孤立原子有離散能階。原子彼此作用後，原本相近的能階會分裂。
巨量原子的可用能態密集，形成能帶。能隙是某能量範圍缺少允許態。
晶體的週期位能允許以 Bloch 態描述電子，週期散射可產生能隙。
Pauli 不相容原理：同一完整量子態最多容納一個電子。
能帶結構與填入情況共同決定導電性。非晶薄膜還需考慮局域態。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
05-12
12 / 28
Notes: 「一個軌域可有兩個電子」是因為兩者自旋不同，因此仍屬不同完整量子態。能帶不是實體的電子車道。晶體中常畫 E(k)，介面中常畫 E(x)，兩種圖的橫軸不同，後面會分開說明。
來源 Sources
Cornell ECE407 H6：週期位能與能帶
https://courses.cit.cornell.edu/ece407/Lectures/handout6.pdf
Cornell ECE407 H7：能帶填入與態數
https://courses.cit.cornell.edu/ece407/Lectures/handout7.pdf

## Slide 13
態密度與載子數
態密度 g(E) 表示每單位體積、每單位能量有多少可用電子
態。
若能量用 eV，g 的單位可寫 states·m^(-3)·eV^(-1)。
佔據率 f(E) 是該態有電子的機率，介於0與1之間。
n = ∫ g(E)f(E)dE，積分範圍 EC 至 ∞。n 的單位為
m^(-3)。
先數可用位置，再乘填入比例。高態密度不保證高載子濃
度。
0
2
4
1.1
2.2
(E - EC)/E_0
相對態密度
√[(E-EC)/E_0]
三維拋物線能帶解析示意，E_0 為任意能量尺度，非實測資料
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
05-13
13 / 28
Notes: 積分是把每個微小能量區間的電子數加起來。g(E)dE 是該區間的態數密度，再乘 f(E) 得電子密度。對三維拋物線導帶，帶邊附近 g(E) 正比於 √(E-EC)，此形狀不適用於所有低維或無序材料。
來源 Sources
Cornell ECE407 H2：費米氣體與態密度
https://courses.cit.cornell.edu/ece407/Lectures/handout2.pdf
Cornell ECE407 H14：能帶載子統計
https://courses.cit.cornell.edu/ece407/Lectures/handout14.pdf

## Slide 14
費米–狄拉克佔據率
熱平衡下 f(E) = 1 / {1 + exp[(E - EF)/(kBT)]}。
EF 是費米能階。T 用 K，所有能量使用同單位。
E = EF 時 f = 1/2。高於 EF 的能態佔據率較低。
T 趨近0時，EF 以下填滿、以上空著。有限溫度使邊界平
滑。
EF 可在能隙中。若 g = 0，有限 f 也不會產生電子態。
-5
0
5
0.5
1
(E - EF)/(kBT)
f(E)
費米–狄拉克
解析佔據率，非器件量測資料
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
05-14
14 / 28
Notes: 最後一句把 g 與 f 分開：如果該能量 g=0，則 g×f 仍是0。圖橫軸已用 kBT 正規化，因此只需一條曲線。本章先用熱平衡模型，外加偏壓下常需分別處理兩端的費米分布或準費米能階。 EF常稱電子化學勢。空間器件能帶圖以共同能量基準作圖時，EF包含靜電位能的影響，對應平衡電子電化學勢，勿與只含局部化學貢獻的μchem混用。
來源 Sources
Cornell ECE407 H2：費米氣體與態密度
https://courses.cit.cornell.edu/ece407/Lectures/handout2.pdf
Cornell ECE407 H14：能帶載子統計
https://courses.cit.cornell.edu/ece407/Lectures/handout14.pdf

## Slide 15
例題4：能階上的電子佔據率
假設 T = 300 K，某可用能態位於 EF 上方0.060 eV。
步驟1：kBT = 8.617 × 10^(-5) × 300 = 0.02585 eV。
步驟2：u = (E - EF)/(kBT) = 0.060/0.02585 ≈ 2.32。
步驟3：f = 1/[1 + exp(2.32)] ≈ 0.089，約9%的佔據機率。
若能態位於 EF 下方同樣距離，f ≈ 0.911。兩者相加為1。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
05-15
15 / 28
Notes: 這是單一能態的佔據機率，不是材料中9%的原子都帶電。若要問導帶共有多少電子，仍需將所有導帶能態的 g(E)f(E) 積分。此例只假設熱平衡，並未指定任何真實材料。
來源 Sources
Cornell ECE407 H2：費米氣體與態密度
https://courses.cit.cornell.edu/ece407/Lectures/handout2.pdf
NIST：SI 定義常數
https://www.nist.gov/si-redefinition/meet-constants

## Slide 16
摻雜與非簡併近似
施體與受體可改變電子、電洞數量，但缺陷是否游離取決於能階與溫度。
若 E - EF 遠大於 kBT，1 + exp(u) ≈ exp(u)，所以 f ≈ exp(-u)。
對非簡併半導體，n ≈ NC exp[-(EC - EF)/(kBT)]。
NC 是導帶有效態密度，與能帶形狀、有效質量及溫度有關。
高度摻雜、局域缺陷密集或無序的氧化物，可能不符合此近似。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
05-16
16 / 28
Notes: 非簡併的意思是帶邊佔據率仍很低，不能把它理解成「沒有缺陷」。常用 EC-EF 超過數倍 kBT 作初步檢查，精度要求不同時門檻也不同。氧空缺不一定都提供兩個可自由移動電子，電荷態與局域化都需要證據。
來源 Sources
Cornell ECE407 H14：能帶載子統計
https://courses.cit.cornell.edu/ece407/Lectures/handout14.pdf
MIT 6.012 L1：半導體與摻雜
https://ocw.mit.edu/courses/6-012-microelectronic-devices-and-circuits-fall-2009/resources/mit6_012f09_lec01/

## Slide 17
空間能帶圖與電場方向
E(k) 描述能量與晶體波向量。E(x) 則畫出器件位置上的帶邊變化。
靜電位 φ 的單位為 V。電子位能 Ue = -qφ。
所以 φ 升高，電子的能量線降低。電場 E_field = -dφ/dx，單位 V/m。
同種材料、忽略其他變化時，EC(x) 隨 -qφ(x) 一起彎曲。
熱平衡且可交換電子時，EF 沿器件保持一致，帶邊卻可以彎曲。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
05-17
17 / 28
Notes: 能量圖縱軸向上表示電子能量更高。若用 eV 表示能量，電位增加1 V對電子對應能量下降1 eV。不要把能帶斜率直接當作原子表面的幾何傾斜。平衡時可能有內建電場，漂移與擴散仍可互相抵消。
來源 Sources
MIT 6.012 L3：載子與靜電位
https://ocw.mit.edu/courses/6-012-microelectronic-devices-and-circuits-fall-2009/resources/mit6_012f09_lec03/

## Slide 18
功函數與電子親和能
真空能級 Evac 是材料外的電子能量基準。
功函數 W = Evac - EF，是費米能階到真空的能量差。
半導體電子親和能 χ = Evac - EC，是導帶底到真空的能量
差。
因此 W = χ + (EC - EF)。W、χ 都採能量單位 eV。
表面、吸附與介面偶極會改變實際值，表列值只作起點。
Evac 真空能級
EC 導帶底
EF 費米能階
EV 價帶頂
χ
W
能量向上。χ與W從同一真空基準量起，線距僅示意
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
05-18
18 / 28
Notes: 固體電子親和能的定義與孤立原子捕獲電子的電子親和力不要混用。功函數包含 EF 的位置，摻雜可能改變它。圖是接觸前的單一半導體定義圖，還沒有宣稱真實金屬與氧化物的介面能障。
來源 Sources
Portland State EE415/515 L9：金屬接觸與異質接面
https://web.cecs.pdx.edu/~jmorris/ECE%20415%20%26%20515%20Semiconductor%20Devices/lecture_9_schottky%20ohmic%20hetero_2012%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf
MIT 8.04 L3：物質波
https://ocw.mit.edu/courses/8-04-quantum-physics-i-spring-2016/f928b8dce3d6a218fddda9617c5eb4f2_MIT8_04S16_LecNotes3.pdf

## Slide 19
例題5：理想接觸的能障
教學假設：金屬 Wm = 5.0 eV，半導體 χ = 4.2 eV，EC - EF = 0.15 eV。
理想 Schottky–Mott 模型忽略介面態、偶極與化學反應。
步驟1：電子能障 ΦBn = Wm - χ = 0.80 eV。
步驟2：帶彎曲能量 = ΦBn - (EC - EF) = 0.65 eV。
步驟3：qVbi = 0.65 eV，故內建電位 Vbi = 0.65 V。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
05-19
19 / 28
Notes: 這些是虛構材料參數，用來示範能障與內建電位的區別，並非實際材料或接觸的數據。ΦBn 從金屬 EF 算到介面導帶底。Vbi 則比較半導體內部與介面帶邊。兩者一般不相等。
來源 Sources
Portland State EE415/515 L9：金屬接觸與異質接面
https://web.cecs.pdx.edu/~jmorris/ECE%20415%20%26%20515%20Semiconductor%20Devices/lecture_9_schottky%20ohmic%20hetero_2012%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf

## Slide 20
Schottky 與歐姆接觸的判定
Schottky 接觸常有整流行為。歐姆接觸在指定工作範圍內近線性且接觸阻抗夠低。
厚且高的能障會抑制注入。薄障壁即使仍有高度，也可能讓隧穿變明顯。
介面態、費米能階釘扎、反應層與缺陷會使理想功函數規則失準。
判定需結合雙極性 I–V、溫度依賴與接觸電阻量測，並交代測試範圍。
單張近原點直線，或只比較金屬功函數，都不足以證明零能障。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
05-20
20 / 28
Notes: 任何平滑 I–V 在足夠小的範圍都可近似直線，因此要交代電壓範圍和量測精度。兩端器件也可能由背對背接觸或串聯電阻主導。傳輸線法等接觸電阻方法需要合適測試結構，本章只認識目的，不授權直接操作設備。
來源 Sources
Portland State EE415/515 L9：金屬接觸與異質接面
https://web.cecs.pdx.edu/~jmorris/ECE%20415%20%26%20515%20Semiconductor%20Devices/lecture_9_schottky%20ohmic%20hetero_2012%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf

## Slide 21
異質介面的能帶偏移
兩種半導體接觸時，導帶底差稱 ΔEC，價帶頂差稱 ΔEV。
偏移決定電子或電洞面對的位能階梯，也會影響侷限與注入。
接觸前的電子親和能規則提供初估，接觸後還要處理電荷轉移與帶彎曲。
介面偶極、晶格應變與化學組成可能改變真實偏移。
讀圖時先找共同能量基準，再區分能隙大小、帶彎曲與介面跳躍。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
05-21
21 / 28
Notes: 定義 ΔEC 時必須先說「材料B減材料A」或相反，避免符號混亂。Type I、II、III 是不同排列的分類，可以在完成本章後延伸。RRAM 氧化層若高度無序或缺陷密集，單一乾淨帶邊模型可能不足。
來源 Sources
Portland State EE415/515 L9：金屬接觸與異質接面
https://web.cecs.pdx.edu/~jmorris/ECE%20415%20%26%20515%20Semiconductor%20Devices/lecture_9_schottky%20ohmic%20hetero_2012%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf
Cornell ECE407：半導體與奈米結構課程資料
https://courses.cit.cornell.edu/ece407/Lectures/Lectures.htm

## Slide 22
電子漂移、擴散與平衡
漂移來自電場，擴散來自濃度不均。兩者都可能同時存在。
對低場非簡併模型，電子電流密度 Jn = qnμnE_field + qDn dn/dx。
μn 是電子遷移率，單位 m^(2)/(V·s)。Dn 是擴散係數，單位 m^(2)/s。
電子帶負電，所以電子擴散方向與其傳統電流方向相反。
熱平衡時總電流為0，並不要求電場或濃度梯度各自為0。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
05-22
22 / 28
Notes: Jn 單位 A/m^(2)。式中用正的 μn，因此電子漂移速度為 -μnE_field，但傳統電流方向為正電荷方向，兩個負號抵消。第06章會用粒子通量描述帶電缺陷，記得分清「粒子移動」與「電流」的符號。
來源 Sources
MIT 6.012 L1：半導體與摻雜
https://ocw.mit.edu/courses/6-012-microelectronic-devices-and-circuits-fall-2009/resources/mit6_012f09_lec01/
MIT 6.012 L3：載子與靜電位
https://ocw.mit.edu/courses/6-012-microelectronic-devices-and-circuits-fall-2009/resources/mit6_012f09_lec03/

## Slide 23
RRAM 的能帶解讀邊界
讀取電流探測當下電子傳輸，寫入過程可能同時改變離子
與缺陷分布。
缺陷可產生局域能態，也可能改變介面注入障壁或導電路
徑。
TiO_2／Pt 原始研究曾以受控缺陷分布支持介面相關切換
模型。
這是特定系統的證據，不能替所有氧化物 RRAM 指定同一
機制。
一段直線化 I–V 擬合只能支持模型相容性，仍需溫度、厚
度或結構對照。
寫入後的缺陷配置
電子能態與注入障壁
讀取時的電流
額外證據檢查機制
因果假說的拆解示意，需以實驗逐項檢驗
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
05-23
23 / 28
Notes: 本頁的研究敘述以 Yang 等人的摘要與公開研究說明為依據，未涵蓋付費全文中的全部細節。論證要分成觀察、模型與排除替代說法三層。兩個模型在有限電壓區間都能擬合時，應設計能讓它們做出不同預測的測試。
來源 Sources
Yang et al., Nature Nanotechnology 3, 429–433 (2008)
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

## Slide 24
練習3：態數乘上佔據率
某窄能量區間中心位於 E = EF + 2kBT，區間寬度 ΔE = 0.010 eV。
區間內 g ≈ 2.0 × 10^(20) states·m^(-3)·eV^(-1)，並假設 f 近似不變。
問題a：計算中心能態的 f。問題b：估計區間中的電子密度 Δn。
問題c：若該區間其實位於理想能隙、g = 0，答案如何改變？
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
05-24
24 / 28
Notes: 這是明示的窄區間近似練習。實際 f 隨能量變化，若區間寬度相對 kBT 太大就要做積分。題目要求使用常數近似，不是假裝任何真實材料擁有此態密度。
來源 Sources
Cornell ECE407 H2：費米氣體與態密度
https://courses.cit.cornell.edu/ece407/Lectures/handout2.pdf
Cornell ECE407 H14：能帶載子統計
https://courses.cit.cornell.edu/ece407/Lectures/handout14.pdf

## Slide 25
解答3：機率與密度的區別
a．u = 2，因此 f = 1/(1 + e^(2)) = 0.1192。
b．先算態密度份額：gΔE = 2.0 × 10^(20) × 0.010 = 2.0 × 10^(18) states/m^(3)。
再乘佔據率：Δn ≈ g f ΔE = 2.38 × 10^(17) m^(-3)。
c．若 g = 0，則 Δn = 0。有限 f 不會憑空創造可用能態。
檢查：Δn 小於可用態數密度，且 eV^(-1) 與 eV 相消。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
05-25
25 / 28
Notes: 狀態數使用 states 標記是為了提醒物理意義，其本質為計數。若 g 已含自旋簡併，就不可額外再乘2。本題的 g 已代表完整可用電子態密度。
來源 Sources
Cornell ECE407 H2：費米氣體與態密度
https://courses.cit.cornell.edu/ece407/Lectures/handout2.pdf
Cornell ECE407 H14：能帶載子統計
https://courses.cit.cornell.edu/ece407/Lectures/handout14.pdf

## Slide 26
練習4：接觸模型與證據
假設 Wm = 4.6 eV，χ = 4.0 eV，半導體內部 EC - EF = 0.20 eV。
問題a：用理想模型求電子能障 ΦBn 與內建電位 Vbi。
問題b：若實驗只看到小電壓附近近線性 I–V，能否斷言 ΦBn = 0？
問題c：提出兩項額外證據，並說明各自要排除哪種替代解釋。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
05-26
26 / 28
Notes: 本題參數為教學假設。回答b時可想像有限障壁但很薄、串聯電阻主導、或只看很小電壓區間等情況。回答c不要求提出可立即操作的設備設定，先把欲檢驗的物理問題說清楚。
來源 Sources
Portland State EE415/515 L9：金屬接觸與異質接面
https://web.cecs.pdx.edu/~jmorris/ECE%20415%20%26%20515%20Semiconductor%20Devices/lecture_9_schottky%20ohmic%20hetero_2012%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf

## Slide 27
解答4：理想數值與真實接觸
a．ΦBn = 4.6 - 4.0 = 0.60 eV。qVbi = 0.60 - 0.20 = 0.40 eV，Vbi = 0.40 V。
b．不能。薄障壁隧穿或很窄量測區間，都可能產生近線性外觀。
c．雙極性、足夠範圍的 I–V 可檢查整流，並記錄串聯電阻與電流限制。
溫度依賴可檢查熱活化注入。專用接觸結構可分離接觸與體材料電阻。
最後應寫「在何種範圍符合何種模型」，並保留尚未排除的解釋。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
05-27
27 / 28
Notes: 熱發射與隧穿可能共存，溫度依賴也不會自動給出唯一機制。比較不同接觸的量測時，材料、幾何、表面處理與歷史必須可比較。理想模型計算是一個待檢查的起始假說。
來源 Sources
Portland State EE415/515 L9：金屬接觸與異質接面
https://web.cecs.pdx.edu/~jmorris/ECE%20415%20%26%20515%20Semiconductor%20Devices/lecture_9_schottky%20ohmic%20hetero_2012%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf

## Slide 28
第3–4週完成標準
能從 λ = h/p 與邊界條件解釋量子尺度，並重算波長、能階與隧穿比值。
能分清 g(E)、f(E) 與 n，說出非簡併近似的適用條件。
能標註 EC、EV、EF、Evac，且分清 eV、V 與電場方向。
能計算理想接觸，並列出至少兩種讓功函數規則失準的介面因素。
下一章處理缺陷如何形成與移動，以及材料量測能支持哪些結論。
RRAM 材料自學 · xinhi6716/computer-science-self-study
05-28
28 / 28
Notes: 自我驗收：不看投影片重新解答四道練習，再用三分鐘口述一張金屬／氧化物／金屬示意圖。若只能背公式卻無法說出單位與近似，回到相應例題。延伸閱讀優先選 MIT 8.04 的方形井、Cornell H14 的載子統計，以及接觸講義的理想模型與釘扎段落。
來源 Sources
MIT 8.04：量子物理講義索引
https://ocw.mit.edu/courses/8-04-quantum-physics-i-spring-2016/pages/lecture-notes/
Cornell ECE407：半導體與奈米結構課程資料
https://courses.cit.cornell.edu/ece407/Lectures/Lectures.htm
Yang et al., Nature Nanotechnology 3, 429–433 (2008)
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160